   Algorithmus

  VMax: 5; P-DD: 33; Cruise control: Off; Increased delay at v=0: 0 (Off);

 Runde 6. T-jam

 1 1. INITIAL/NewTick 2. Beschleunigen 3. Bremsen 4. Trödeln 5. Fahren
       12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 1
       A----B---C---D-E---- A----B---C---D-E---- A----B---C---D-E---- A----B---C---D-E---- ----A---B---CD--E---
       5----4---2---1-1---- 5----5---3---2-2---- 4----3---3---1-2---- 4----3---3---0-1---- ----4---3---30--1---
       -------------------- =---->--->--->->---- <----<--->---=->---- <----<--->---<-=---- ----<---<--->!--=---

 2 1. NewTick 2. Beschleunigen 3. Bremsen 4. Trödeln 5. Fahren
       12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 1
       ----A---B---CD--E--- ----A---B---CD--E--- ----A---B---CD--E--- ----A---B---CD--E--- -------A--B-CD---E--
       ----4---3---30--1--- ----5---4---41--2--- ----3---3---01--2--- ----3---2---00--1--- -------3--2-00---1--
       -------------------- ---->--->--->>-->--- ----<---=---<>-->--- ----<---<---<=--=--- -------<--<-!!---=--

 3 1. NewTick 2. Beschleunigen 3. Bremsen 4. Trödeln 5. Fahren
       12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 2
       -------A--B-CD---E-- -------A--B-CD---E-- -------A--B-CD---E-- -------A--B-CD---E-- ---------AB-C-D----E
       -------3--2-00---1-- -------4--3-11---2-- -------2--1-01---2-- -------2--0-01---2-- ---------20-0-1----2
       -------------------- ------->-->->>--->-- -------<--<-=>--->-- -------<--<-=>--->-- ---------<!-!->---->

 4 1. NewTick 2. Beschleunigen 3. Bremsen 4. Trödeln 5. Fahren
       12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 2
       ---------AB-C-D----E ---------AB-C-D----E ---------AB-C-D----E ---------AB-C-D----E -E-------A-BC--D----
       ---------20-0-1----2 ---------31-1-2----3 ---------01-1-2----3 ---------01-0-1----2 -2-------0-10--1----
       -------------------- --------->>->->----> ---------<>->->----> ---------<>-=-=----= -=-------!->!--=----

 5 1. NewTick 2. Beschleunigen 3. Bremsen 4. Trödeln 5. Fahren
       12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 2
       -E-------A-BC--D---- -E-------A-BC--D---- -E-------A-BC--D---- -E-------A-BC--D---- ----E-----AB-C---D--
       -2-------0-10--1---- -3-------1-21--2---- -3-------1-01--2---- -3-------1-01--2---- ----3-----10-1---2--
       -------------------- ->------->->>-->---- ->------->-<>-->---- ->------->-<>-->---- ---->----->!->--->--

  KONSTANTEN

    OCAR aCars[990]

  STATUS (Settings) STATUS (Gaugings)

    Cars: {1..990} Ticks: {0..100%} {0..500}
    VMax: {1..50} Total traffic jams: {0..}
    P-DD: {0..90} Current traffic jams: {0..}
    Mode: {Step1|Step6|Auto6|AutoX} Time without jams: YY,YYYsec
    Cruise-control: {On|Off}
    Increased delay at v=0: {On|Off}
    Save to file: {On|Off}
    File: -..[.bmp]-

  KEYEVENTS

    MENU(default) MENU(start/settings)

      e – Exit e – Exit
      m – Toggle Mode s – Abbruch
      q – Start.. + – Inkrement Setting
      f – Save.. - – Dekrement Setting
      c – Toggle Cruise-control TAB – Next.. TAB+Alt – Prev..
        ENTER – SaveSettings

    MENU(animation) MENU(save/settings)

     e – Exit Esc – Abbruch
     s – Abbruch > – Toggle ON/OFF
     LEER – Next.. [MODE==STEP1||MODE==STEP6] ENTER – Speichere Settings
     p – Abbruch und drucken [SAVE==ON] {a-z,A-Z,0-9,:,\,., ,_,-} – Pfad
        BACKSPACE – Zeichen löschen

  Beschreibungen

   Straße:
      Streifen a 1000 Autos lang. Straße ist endlich, aber unbegrenzt, denn ihr rechtes und linkes
      Ende sind topologisch miteinander verbunden. Auf der einspurigen Straße fahren Autos nach rechts.

    Cruise-control (Tempomat):
      Auf Trödeln bei Maximalgeschwindigkeit [V == Vmax] verzichten.

    Increased delay at v=0:
      Wenn [iIncreasedDelayAtV0Prozent > 0], dann:
      Wenn im Zustand 'NewTick' [v == 0] benutze in dieser Runde X als
      Trödelwahrscheinlichkeit im Zustand 'Trödeln'. => Der Fahrer trödelt dann beim anfahren stärker.
      (X∈{0..99}:X>iPDDProzent:X=iPDDProzent+(100-X)*iIncreasedDelayAtV0Prozent)

    Save to file:
      Wenn [SAVE==ON] wird immer nach dem Zustand 'Teste Stau' die Autos in Abhnängigkeit der
      Geschwindigkeit als Farbwert auf einem Bildstreifen gespeichert.
      Wenn, p – Abbruch und drucken [SAVE==ON], gedrückt wird, wird der Algorithmus abgebrochen und alle
      bisher gespeicherten Bildstreifen als *.bmp in eine Datei gespeichert.
      Falls der Algorithmus abgebrochen wird aufgrund von [Ticks >= MAXTICKS] und [SAVE==ON]
      wird auch in eine Datei gespeichert.

    Ticks:
      Anzahl an Ticks/Runden. Maximal 500 (MAXTICKS) danach wird automatisch abgebrochen
      und falls [SAVE==ON] wird auch in Datei gespeichert. Ein Tick umfasst die Zustände
      'NewTick' > 'Beschleunigen' > 'Bremsen' > 'Trödeln' > 'Fahren' > 'Teste Stau'

    P-DD (Dilly-dally-P%):
      Trödelwahrscheinlichkeit (iPDDProzent bzw X).
      Wenn [Random(0..100) < P-DD] dann trödelt das Auto und es wird
      um 1 langsamer.

    Total traffic jams + Current traffic jams + Time without jams:

      Total traffic jams ist die Anzahl gesamter neuer Staus.
      Current traffic jams ist die Anzahl gerade bestehender Staus.

      FALL A:
      Ein neuer Stau ist dadurch zu erkennen, dass ein Auto, welches
      noch nicht im Stau war, nach dem Zustand 'Fahren',
      die Geschwindigkeit 0 hat
      UND entweder, der Abstand zum Vordermann größer 1 ist
      ODER der Vordermann nicht im Stau ist.

      FALL B:
      Ein Auto wird teil eines bestehenden Staus, wenn das Auto
      noch nicht im Stau ist, nach dem Zustand 'Fahren',
      die Geschwindigkeit 0 hat,
      dessen Abstand zum Vordermann kleiner 2 ist
      UND der Vordermann im Stau ist.

      FALL C:
      Ein Auto wird teil eines bestehenden Staus, wenn das Auto
      noch nicht im Stau ist, nach dem Zustand 'Fahren',
      die Geschwindigkeit größer 0 hat,
      dessen Abstand zum Vordermann kleiner 2 ist,
      UND der Vordermann im Stau ist.

      FALL D:
      Ein Auto ist aus dem Stau draußen, wenn das Auto
      im Stau ist, nach dem Zustand 'Fahren',
      die Geschwindigkeit größer 0 hat
      UND dessen Abstand zum Vordermann kleiner gleich der eigenen Geschwindigkeit ist.

      Im Run Mode AUTO6|AUTOX wird die Zeit 'Time without jams' gemessen.
      (wie lange es dauert bis der erste Stau auftritt/Wie lange noch gar kein Stau da ist).

    Run mode STEP1:
      Im STEP1 Modus werden pro Runde/Tick nacheinander auf Tastendruck 'LEER' (Leertaste) die Zustände
      'NewTick' > 'Beschleunigen' > 'Bremsen' > 'Trödeln' > 'Fahren' > 'Teste Stau'
      ausgegeben.
      Die Zeit ohne Staus wird nicht gemessen.

    Run mode STEP6:
      Im STEP1 Modus werden pro Runde/Tick nacheinander die Zustände
      'NewTick' > 'Beschleunigen' > 'Bremsen' > 'Trödeln' > 'Fahren' > 'Teste Stau'
      durchloffen aber nur der Zustand 'Teste Stau' ausgegeben.
      Dann wird auf ein Tastendruck 'LEER' (Leertaste) gewartet.
      Die Zeit ohne Staus wird nicht gemessen.

    Run mode AUTO6:
      Im AUTO6 Modus wird wie bei STEP6 nur noch pro Runde/Tick der Zustand 'Teste Stau' ausgegeben
      aber nicht auf einen Tastendruck gewartet.
      Die Zeit wird gemessen, wie lange es dauert bis der erste Stau auftritt.

    Run mode AUTOX:
      Im AUTOX Modus wird pro Runde/Tick nur noch die Messung (Gaugings) aktualisiert.
      Es wird nicht auf einen Tastendruck gewartet.
      Die Zeit wird gemessen, wie lange es dauert bis der erste Stau auftritt.

    Run mode STEP1+STEP6+AUTO6+AUTOX:
      Falls [Ticks >= MAXTICKS] wird der Algorithmus abgebrochen.
      Falls der Algorithmus abgebrochen wird aufgrund von [Ticks >= MAXTICKS] und [SAVE==ON]
      wird auch in Datei gespeichert.
      In allen Modi kann mit 's' abgebrochen oder mit 'e' das Programm beendet werden.
      Falls [SAVE=ON] wird mit 'p' abgebrochen und die bisherige Berechnung als *.bmp in
      eine Datei gespeichert.

   MockUps

     44x4
     *Cars:**.XX****Increased delay at v=0:**.X%*
     *VMax:***.X****Cruise-control:*********OFF**
     *P-DD:***.X%***Save to file:***********OFF**
     *Mode:*Step1***********************-[.bmp]-*

      34x4
      *Ticks:***********.XX%*****.XX****
      *Total traffic jams:*.XXXXXX****
      *Current traffic jams:*.XXXXXX****
      *Time without jams:**YY,YYYsec*

        26x11
        **************************
        **Cars:**.XX***[+/-]******
        **************************
        **Vmax:***.X**************
        **************************
        **P-DD:**.X%**************
        **************************
        **IDV0:**.X%**************
        **************************
        **Save Settings? [ENTER]**
        **************************

  Datenstrukturen

     struct object_car struct gaugings
     { {
        int iV; int iTicks;
        int iVChange; int iTotalTrafficJams;
        int iJamGroupId; int iCurrentTrafficJams;
        int iPosition; clock_t runtime;
        bool bIsInJam; char acTimeStamp[TIMESTAMPLENGTH];
        bool bDoDelayAtV0; //TODO colormap
     }; };

     enum states struct naschmodell
     { {
        newtick = 0, struct settings sSettings;
        accelerate, struct gaugings sGaugings;
        retard, struct object_car asCars[990];
        dilly_dally, };
        drive,
        test_jam
     };

     struct settings enum mode
     { {
        int iVMax; step1,
        int iCars; step6,
        int iPDDProzent; auto6,
        enum toggle eTCruiseControl; autoX
        int iIncreasedDelayAtV0Prozent; };
        enum toggle eTSaveToFile;
        enum mode eMode;
        char acFilename[COMPLPATHLENGTH];
        char acComplFilePath[COMPLPATHLENGTH];
     };

  Algorithmus

     do newtick:
        iV = iV + iVChange;
        iVChange = 0;
        [settings.iIncreasedDelayAtV0Prozent > 0 && iV + iVChange== 0] { bDoDelayAtV0 = true; }

     print newtick
     userinteractionSTEP1

     do accelerate:
        [ iV + iVChange < settings.iVMax ] { iVChange++; }

     print accelerate
     userinteractionSTEP1

     do retard:
        [iV + iVChange > diff(myCar.iPosition, carInFront.iPosition)]
        { iVChange = diff(my.iPosition, carInFront.iPosition) – iV; }

     print retard
     userinteractionSTEP1

     do dilly_dally:
        [ iV + iVChange > 0 ]
        {
        [settings.iIncreasedDelayAtV0Prozent > 0 && bDoDelayAtV0 == true]
        {
        bDoDelayAtV0 = false;
        [Random(0..100) <
        (settings.iPDDProzent + ((100 – settings.iIncreasedDelayAtV0Prozent) * 10 / 100))]
        {
        iVChange--;
        }
        }
        else [settings.eTCruiseControl == on && iV + iVChange >= settings.IVMax]
        {
        //Tempomat is on => no dilly_dally
        }
        else [Random(0..100) < settings.iPDDProzent]
        {
        iVChange--;
        }
        }

     print dilly_dally
     userinteractionSTEP1

     do drive:
        iPosition = (iPosition + iV + IVChange) % STREET_LENGTH;

     print drive
     userinteractionSTEP1

     do test_jam

        for ( int i = 0 ; i < settings.iCars ; i++ )
        do_test_jam_OnOne(i);

        int iLastJamGroupId = asCars[settings.iCars-1].iJamGroupId;
        gaugings.iCurrentTrafficJams = 0;
        for ( int i = 0 ; i < settings.iCars ; i++ )
        {
        [asCars[i].bIsInJam == true]
        {
        [asCars[i].iJamGroupId != iLastJamGroupId]
        {
        gaugings.iCurrentTrafficJams++;
        iLastJamGroupId = asCars[i].iJamGroupId;
        }
        }
        }

  print test_jam + print gaugings
  userinteraction

     do test_jam_OnOne(int iCarId):
        gaugings.iTicks++;
        [bIsInJam == true] {
        [iV + IVChange > 0 && iV + IVChange <= iDiff] {
        //FALL D
        bIsInJam = false;
        iJamGroupId = -1;
        }
        }
        else {//bIsInJam == false
        [iV + iVChange == 0] {
        bIsInJam = true;
        [diff(myCar.iPosition, carInFront.iPosition) <= 1 && do_test_jam( carInFront/Id ) == true ] {
        //FALL B
        iJamGroupId = carInFront.iJamGroupId;
        }
        else {
        //FALL A
        iJamGroupId = gaugings.iTotalTrafficJams;
        gaugings.iTotalTrafficJams++;
        }
        }
        else [diff(myCar.iPosition, carInFront.iPosition) <= 1] {
        [ do_test_jam( carInFront/Id ) == true] {
        //FALL C
        bIsInJam = true;
        iJamGroupId = carInFront.iJamGroupId;
        }
        }
        }
        return bIsInJam;

  Algorithmus STEP1+STEP6+AUTO1+AUTOX

     18 Steps

     [ 0] do newtick
     [ 1] [settings.eMode == step1] {print newtick}
     [ 2] userinteractionSTEP1
     [ 3] do accelerate
     [ 4] [settings.eMode == step1] {print accelerate}
     [ 5] userinteractionSTEP1
     [ 6] do retard
     [ 7] [settings.eMode == step1] {print retard}
     [ 8] userinteractionSTEP1
     [ 9] do dilly_dally
     [10] [settings.eMode == step1] {print dilly_dally}
     [11] userinteractionSTEP1
     [12] do drive
     [13] [settings.eMode == step1] {print drive}
     [14] userinteractionSTEP1
     [15] do test_jam(int iCarId)
     [16] [settings.eMode != AUTOX] {print test_jam} print gaugings
     [17] userinteraction

  userinteraction

  int iOpt = OP_DEFAULT;

   [pModell->sSettings.eMode == step1 || pModell->sSettings.eMode == step6]
   {
      do
      {
        iOpt = _getch();
      }
      while (iOpt != OP_EXIT
        && iOpt != OP_STOP
        && iOpt != OP_STEP
        && (pModell->sSettings.eTSaveToFile == off || iOpt != OP_PRINT));
   }
   else
   {
      [ _kbhit() == 1 ]
      {
        iOpt = _getch();

        [iOpt != OP_EXIT
        && iOpt != OP_STOP
        && (pModell->sSettings.eTSaveToFile == off || iOpt != OP_PRINT)]
        {
        iOpt = OP_DEFAULT;
        }
      }
   }

   return iOpt;

  userinteractionSTEP1

  int iOpt = OP_DEFAULT;

   [pModell->sSettings.eMode == step1]
   {
      do
      {
        iOpt = _getch();
      }
      while (iOpt != OP_EXIT
        && iOpt != OP_STOP
        && iOpt != OP_STEP
        && (pModell->sSettings.eTSaveToFile == off || iOpt != OP_PRINT));
   }

   return iOpt;

  Erweiterungen:

  - write log of settings + gaugings
  - colormap + speichern + Farbschemas