NaSchModell

V1.01.03

https://de.wikipedia.org/wiki/Nagel-Schreckenberg-Modell

Daniel W. Fritsch

AI-7 HS-OG

   Algorithmus

  VMax: 5; P-DD: 33; Cruise control: Off; Increased delay at v=0: 0 (Off);

 Runde 6. T-jam

 1 1. INITIAL/NewTick 2. Beschleunigen 3. Bremsen 4. Trödeln 5. Fahren
       12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 1
       A----B---C---D-E---- A----B---C---D-E---- A----B---C---D-E---- A----B---C---D-E---- ----A---B---CD--E---
       5----4---2---1-1---- 5----5---3---2-2---- 4----3---3---1-2---- 4----3---3---0-1---- ----4---3---30--1---
       -------------------- =---->--->--->->---- <----<--->---=->---- <----<--->---<-=---- ----<---<--->!--=---

 2 1. NewTick 2. Beschleunigen 3. Bremsen 4. Trödeln 5. Fahren
       12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 1
       ----A---B---CD--E--- ----A---B---CD--E--- ----A---B---CD--E--- ----A---B---CD--E--- -------A--B-CD---E--
       ----4---3---30--1--- ----5---4---41--2--- ----3---3---01--2--- ----3---2---00--1--- -------3--2-00---1--
       -------------------- ---->--->--->>-->--- ----<---=---<>-->--- ----<---<---<=--=--- -------<--<-!!---=--

 3 1. NewTick 2. Beschleunigen 3. Bremsen 4. Trödeln 5. Fahren
       12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 2
       -------A--B-CD---E-- -------A--B-CD---E-- -------A--B-CD---E-- -------A--B-CD---E-- ---------AB-C-D----E
       -------3--2-00---1-- -------4--3-11---2-- -------2--1-01---2-- -------2--0-01---2-- ---------20-0-1----2
       -------------------- ------->-->->>--->-- -------<--<-=>--->-- -------<--<-=>--->-- ---------<!-!->---->

 4 1. NewTick 2. Beschleunigen 3. Bremsen 4. Trödeln 5. Fahren
       12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 2
       ---------AB-C-D----E ---------AB-C-D----E ---------AB-C-D----E ---------AB-C-D----E -E-------A-BC--D----
       ---------20-0-1----2 ---------31-1-2----3 ---------01-1-2----3 ---------01-0-1----2 -2-------0-10--1----
       -------------------- --------->>->->----> ---------<>->->----> ---------<>-=-=----= -=-------!->!--=----

 5 1. NewTick 2. Beschleunigen 3. Bremsen 4. Trödeln 5. Fahren
       12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 2
       -E-------A-BC--D---- -E-------A-BC--D---- -E-------A-BC--D---- -E-------A-BC--D---- ----E-----AB-C---D--
       -2-------0-10--1---- -3-------1-21--2---- -3-------1-01--2---- -3-------1-01--2---- ----3-----10-1---2--
       -------------------- ->------->->>-->---- ->------->-<>-->---- ->------->-<>-->---- ---->----->!->--->--

  KONSTANTEN

    OCAR aCars[990]

  STATUS (Settings) STATUS (Gaugings)

    Cars: {1..990} Ticks: {0..100%} {0..500}
    VMax: {1..50} Total traffic jams: {0..}
    P-DD: {0..90} Current traffic jams: {0..}
    Mode: {Step1|Step6|Auto6|AutoX} Time without jams: YY,YYYsec
    Cruise-control: {On|Off}
    Increased delay at v=0: {0..90}
    Save to file: {On|Off}
    File: -..[.bmp]-

  KEYEVENTS

    MENU(default) MENU(start/settings)

      e – Exit e – Exit
      m – Toggle Mode s – Abort
      q – Start.. + – Inkrement Setting
      f – Save.. - – Dekrement Setting
      c – Toggle Cruise-control TAB – Next.. TAB+Alt – Prev..
        ENTER – SaveSettings
        0..9 – add cypher
        BACKSPACE – remove cypher

    MENU(animation) MENU(save/settings)
     e – Exit Esc – Abort
     s – Abort > – Toggle ON/OFF
     LEER – Next.. [MODE==STEP1||MODE==STEP6] ENTER – Save..
     p – Abort and print [SAVE==ON] {a-z,A-Z,0-9,\,., ,_,-} – Append
        BACKSPACE – Remove
        F1|F2|F3 - Toggle Color Schemes

  Beschreibungen

   Straße:
      Streifen a 1000 Autos lang. Straße ist endlich, aber unbegrenzt, denn ihr rechtes und linkes
      Ende sind topologisch miteinander verbunden. Auf der einspurigen Straße fahren Autos nach rechts.

    Cruise-control (Tempomat):
      Auf Trödeln bei Maximalgeschwindigkeit [V == Vmax] verzichten.

    Increased delay at v=0:
      Wenn [iIncreasedDelayAtV0Prozent > 0], dann:
      Wenn im Zustand 'NewTick' [v == 0] benutze in dieser Runde X als
      Trödelwahrscheinlichkeit im Zustand 'Trödeln'. => Der Fahrer trödelt dann beim anfahren stärker.
      (X∈{0..99}:X>iPDDProzent:X=iPDDProzent+(100-X)*iIncreasedDelayAtV0Prozent)

    Save to file/Save State:
      Wenn [SAVE==ON] wird immer nach dem Zustand 'Teste Stau' der Zustand der Autos gespeichert.
      Wenn, p – Abort and print [SAVE==ON], gedrückt wird, wird der Algorithmus abgebrochen und alle
      bisher gespeicherten Zustände als Farbschema in eine *.bmp Datei gespeichert.
      Falls der Algorithmus abgebrochen wird aufgrund von [Ticks >= MAXTICKS] und [SAVE==ON]
      werden auch die bisher gespeicherten Zustände als Farbschema in eine Datei (*.bmp) gespeichert.
      Beim Speichern in die Datei (*.bmp) werden immer die gespeicherten Zustände in ein
      Farbschema umgewandelt.

    Ticks:
      Anzahl an Ticks/Runden. Maximal 500 (MAXTICKS) danach wird automatisch abgebrochen
      und falls [SAVE==ON] werden auch die bisher gespeicherten Zustände als Farbschema in eine Datei
      (*.bmp) gespeichert. Ein Tick umfasst die Zustände
      'NewTick' > 'Beschleunigen' > 'Bremsen' > 'Trödeln' > 'Fahren' > 'Teste Stau'

    P-DD (Dilly-dally-P%):
      Trödelwahrscheinlichkeit (iPDDProzent bzw X).
      Wenn [Random(0..100) < P-DD] dann trödelt das Auto und es wird
      um 1 langsamer.

    Total traffic jams + Current traffic jams + Time without jams:

      Total traffic jams ist die Anzahl gesamter neuer Staus.
      Current traffic jams ist die Anzahl gerade bestehender Staus.

      FALL A:
      Ein neuer Stau ist dadurch zu erkennen, dass ein Auto, welches
      noch nicht im Stau war, nach dem Zustand 'Fahren',
      die Geschwindigkeit 0 hat
      UND entweder, der Abstand zum Vordermann größer 1 ist
      ODER der Vordermann nicht im Stau ist.

      FALL B:
      Ein Auto wird teil eines bestehenden Staus, wenn das Auto
      noch nicht im Stau ist, nach dem Zustand 'Fahren',
      die Geschwindigkeit 0 hat,
      dessen Abstand zum Vordermann kleiner 2 ist
      UND der Vordermann im Stau ist.

      FALL C:
      Ein Auto wird teil eines bestehenden Staus, wenn das Auto
      noch nicht im Stau ist, nach dem Zustand 'Fahren',
      die Geschwindigkeit größer 0 hat,
      dessen Abstand zum Vordermann kleiner 2 ist,
      UND der Vordermann im Stau ist.

      FALL D:
      Ein Auto ist aus dem Stau draußen, wenn das Auto
      im Stau ist, nach dem Zustand 'Fahren',
      die Geschwindigkeit größer 0 hat
      UND dessen Abstand zum Vordermann kleiner gleich der eigenen Geschwindigkeit ist.

      Im Run Mode AUTO6|AUTOX wird die Zeit 'Time without jams' gemessen.
      (wie lange es dauert bis der erste Stau auftritt/Wie lange noch gar kein Stau da ist).

    Run mode STEP1:
      Im STEP1 Modus werden pro Runde/Tick nacheinander auf Tastendruck 'LEER' (Leertaste) die Zustände
      'NewTick' > 'Beschleunigen' > 'Bremsen' > 'Trödeln' > 'Fahren' > 'Teste Stau'
      ausgegeben.
      Die Zeit ohne Staus wird nicht gemessen.

    Run mode STEP6:
      Im STEP1 Modus werden pro Runde/Tick nacheinander die Zustände
      'NewTick' > 'Beschleunigen' > 'Bremsen' > 'Trödeln' > 'Fahren' > 'Teste Stau'
      durchloffen aber nur der Zustand 'Teste Stau' ausgegeben.
      Dann wird auf ein Tastendruck 'LEER' (Leertaste) gewartet.
      Die Zeit ohne Staus wird nicht gemessen.

    Run mode AUTO6:
      Im AUTO6 Modus wird wie bei STEP6 nur noch pro Runde/Tick der Zustand 'Teste Stau' ausgegeben
      aber nicht auf einen Tastendruck gewartet.
      Die Zeit wird gemessen, wie lange es dauert bis der erste Stau auftritt.

    Run mode AUTOX:
      Im AUTOX Modus wird pro Runde/Tick nur noch die Messung (Gaugings) aktualisiert.
      Es wird nicht auf einen Tastendruck gewartet.
      Die Zeit wird gemessen, wie lange es dauert bis der erste Stau auftritt.

    Run mode STEP1+STEP6+AUTO6+AUTOX:
      Falls [Ticks >= MAXTICKS] wird der Algorithmus abgebrochen.
      Falls der Algorithmus abgebrochen wird aufgrund von [Ticks >= MAXTICKS] und [SAVE==ON]
      werden auch die bisher gespeicherten Zustände in eine Datei (*.bmp) als Farbschema gespeichert.
      In allen Modi kann mit 's' abgebrochen oder mit 'e' das Programm beendet werden.
      Falls [SAVE=ON] wird mit 'p' abgebrochen und die bisher gespeicherten Zustände als *.bmp in ein
      Farbschema umgerechnet und in eine Datei gespeichert.

   MockUps

    45x5
    *Cars:***.XX****Increased delay at v=0:**.X%*
    *Vmax:****.X****Cruise-control:**********OFF*
    *P-DD:***.X%****Save to file:************OFF*
    *Mode:*Step1****-test01234567890123..[.bmp]-*
    *Color Schemes:*{F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9}*

    34x5
    *Ticks:**********.XX%******.XX****
    *Total traffic jams:*.XXXXXX****
    *Current traffic jams:*.XXXXXX****
    *Time without jams:***0,000sec* 33x11
    ********************************** *********************************
        **Save to file:*** ON************
        *********************************
        32x11 **______________-test[FX.bmp]-***
        ******************************** *********************************
        **Cars:**.XX***[+/-]**{1..990}** **Color Schemes:*****************
        ******************************** **{F1,F2,F3}*********************
        **Vmax:***.X******************** *********************************
        ******************************** **> Erfolgreich Erstellt!********
        **P-DD:**.X%******************** **[ Press Any Key to Continue ]**
        ******************************** *********************************
        **IDV0:**.X%********************
        ********************************
        **Save Settings? [ENTER]********
        ********************************

  Datenstrukturen enum toggle { on, off };

     struct object_car { struct gaugings {
        int iV; int iTicks;
        int iVChange; int iTotalTrafficJams;
        int iJamGroupId; int iCurrentTrafficJams;
        int iPosition; clock_t runtime;
        bool bIsInJam; char acTimeStamp[TIMESTAMPLENGTH];
        bool bDoDelayAtV0; struct saveState ppsState[990][MAXTICKS];
     }; };

     enum states { struct naschmodell {
        newtick = 0, struct settings sSettings;
        accelerate, struct gaugings sGaugings;
        retard, struct object_car asCars[990];
        dilly_dally, };
        drive,
        test_jam enum mode {
     }; step1 = 0, step6, auto6, autoX
        };
     struct settings {
        int iVMax; struct saveState {
        int iCars; bool bIsInJam;
        int iPDDProzent; int iVTotal;
        enum toggle eTCruiseControl; int iJamGroup;
        int iIncreasedDelayAtV0Prozent; int iPosition;
        enum toggle eTSaveToFile; };
        enum mode eMode;
        char acFilename[COMPLPATHLENGTH]; struct colorschemes {
        char acComplFilePath[COMPLPATHLENGTH]; unsigned int iId;
        struct colorschemes* asCSchemes[9]; COLOR(*pf_Converter)(struct saveState*, struct settings*);
     }; };

  Algorithmus

     do newtick:
        iV = iV + iVChange;
        iVChange = 0;
        [settings.iIncreasedDelayAtV0Prozent > 0 && iV + iVChange== 0] { bDoDelayAtV0 = true; }

     print newtick
     userinteractionSTEP1

     do accelerate:
        [ iV + iVChange < settings.iVMax ] { iVChange++; }

     print accelerate
     userinteractionSTEP1

     do retard:
        [iV + iVChange > diff(myCar.iPosition, carInFront.iPosition)]
        { iVChange = diff(my.iPosition, carInFront.iPosition) – iV; }

     print retard
     userinteractionSTEP1

     do dilly_dally:
        [ iV + iVChange > 0 ]
        {
        [settings.iIncreasedDelayAtV0Prozent > 0 && bDoDelayAtV0 == true]
        {
        bDoDelayAtV0 = false;
        [Random(0..100) <
        (settings.iPDDProzent + ((100 – settings.iIncreasedDelayAtV0Prozent) * 10 / 100))]
        {
        iVChange--;
        }
        }
        else [settings.eTCruiseControl == on && iV + iVChange >= settings.IVMax]
        {
        //Tempomat is on => no dilly_dally
        }
        else [Random(0..100) < settings.iPDDProzent]
        {
        iVChange--;
        }
        }

     print dilly_dally
     userinteractionSTEP1

     do drive:
        iPosition = (iPosition + iV + IVChange) % STREET_LENGTH;

     print drive
     userinteractionSTEP1

     do test_jam

        gaugings.iTicks++;

        for ( int i = 0 ; i < settings.iCars ; i++ )
        do_test_jam_OnOne(i);

        int iLastJamGroupId = asCars[settings.iCars-1].iJamGroupId;
        bool bIsAtLeastOneInJam = false;
        gaugings.iCurrentTrafficJams = 0;
        for ( int i = 0 ; i < settings.iCars ; i++ )
        {
        [asCars[i].bIsInJam == true]
        {
        bIsAtLeastOneInJam = true;
        [asCars[i].iJamGroupId != iLastJamGroupId]
        {
        gaugings.iCurrentTrafficJams++;
        iLastJamGroupId = asCars[i].iJamGroupId;
        }
        }
        }
        [ bIsAtLeastOneInJam == true && gaugings.iCurrentTrafficJams == 0 ] {
        //SELTENER FALL: all are in same jam
        gaugings.iCurrentTrafficJams++;
        }

        [settings.eTSaveToFile == on]
        {
        for ( int i = 0 ; i < settings.iCars ; i++ )
        {
        saveCarState(gaugings.iTicks, gaugings.ppsState, asCars, i);
        }
        }

  print test_jam + print gaugings
  userinteraction

     do test_jam_OnOne(int iCarId):

        [bIsInJam == true] {
        [iV + IVChange > 0 && iV + IVChange <= iDiff] {
        //FALL D
        bIsInJam = false;
        iJamGroupId = -1;
        }
        }
        else {//bIsInJam == false
        [iV + iVChange == 0] {
        bIsInJam = true;
        [diff(myCar.iPosition, carInFront.iPosition) <= 1
        && do_test_jam( carInFront/Id ) == true] {
        //FALL B
        iJamGroupId = carInFront.iJamGroupId;
        [iJamGroupId < 0] {
        //SELTENER FALL: all ar in same JAM
        iJamGroupId = gaugings.iTotalTrafficJams;
        gaugings.iTotalTrafficJams++;
        }
        }
        else {
        //FALL A
        iJamGroupId = gaugings.iTotalTrafficJams;
        gaugings.iTotalTrafficJams++;
        }
        }
        else [diff(myCar.iPosition, carInFront.iPosition) <= 1] {
        [ do_test_jam( carInFront/Id ) == true] {
        //FALL C
        bIsInJam = true;
        iJamGroupId = carInFront.iJamGroupId;
        }
        }
        }
        return bIsInJam;

  Algorithmus STEP1+STEP6+AUTO1+AUTOX

     #define FUNC_COUNT 18

     int iOpt = OP_DEFAULT;
     int(*aFunc[FUNC_COUNT])(struct naschmodell *) = {
        [ 0] do newtick,
        [ 1] [settings.eMode == step1] {print newtick},
        [ 2] userinteractionSTEP1,
        [ 3] do accelerate,
        [ 4] [settings.eMode == step1] {print accelerate},
        [ 5] userinteractionSTEP1,
        [ 6] do retard,
        [ 7] [settings.eMode == step1] {print retard},
        [ 8] userinteractionSTEP1,
        [ 9] do dilly_dally,
        [10] [settings.eMode == step1] {print dilly_dally},
        [11] userinteractionSTEP1,
        [12] do drive,
        [13] [settings.eMode == step1] {print drive},
        [14] userinteractionSTEP1,
        [15] do test_jam(int iCarId),
        [16] [settings.eMode != AUTOX] {print test_jam} print gaugings,
        [17] userinteraction
     };

     for (int iF = 0; iOpt != OP_EXIT && iOpt != OP_STOP && iOpt != OP_PRINT; iF++, iF %= FUNC_COUNT) {
        iOpt = aFunc[iF](pModell);
        watchdog(PMODELL pModell, iF);
        if (iF == FUNC_COUNT - 1 && pModell->sGaugings.iTicks >= MAXTICKS) {
        iOpt = OP_STOP;
        }
     }
     return iOpt;

  userinteraction

  int iOpt = OP_DEFAULT;

   [pModell->sSettings.eMode == step1 || pModell->sSettings.eMode == step6]
   {
      do
      {
        iOpt = _getch();
      }
      while (iOpt != OP_EXIT
        && iOpt != OP_STOP
        && iOpt != OP_STEP
        && (pModell->sSettings.eTSaveToFile == off || iOpt != OP_PRINT));
   }
   else
   {
      [ _kbhit() == 1 ]
      {
        iOpt = _getch();

        [iOpt != OP_EXIT
        && iOpt != OP_STOP
        && (pModell->sSettings.eTSaveToFile == off || iOpt != OP_PRINT)]
        {
        iOpt = OP_DEFAULT;
        }
      }
   }

   return iOpt;

  userinteractionSTEP1

  int iOpt = OP_DEFAULT;

   [pModell->sSettings.eMode == step1]
   {
      do
      {
        iOpt = _getch();
      }
      while (iOpt != OP_EXIT
        && iOpt != OP_STOP
        && iOpt != OP_STEP
        && (pModell->sSettings.eTSaveToFile == off || iOpt != OP_PRINT));
   }

   return iOpt;

 Watchdog

   int watchdog(PMODELL pModell, int iF) {
       const int iN = pModell->sSettings.iCars;

       [iN < 2] {return 0:}
       [iN == 2] {
        [pModell->asCars[0].iPosition == pModell->asCars[1].iPosition] {
        return -1
        }
        return 0;
       };

       int i = 0;
       int iReturn = 0;
       do {
        //[i]
        PCAR pBefore = pModell->asCars + (i - 1 + iN) % iN;
        PCAR pCurrent = pModell->asCars + i;
        PCAR pAfter = pModell->asCars + (i + 1) % iN;

        int iPBefore = 0;
        int iPCurrent = 0;
        int iPAfter = 0;
        [iF < 6] {
        iPBefore = 0;
        iPCurrent = 1;
        iPAfter = 2;
        } else [iF < 12)] {
        iPBefore = (pBefore->iPosition + pBefore->iV + pBefore->iVChange) % STREET_LENGTH;
        iPCurrent = (pCurrent->iPosition + pCurrent->iV + pCurrent->iVChange) % STREET_LENGTH;
        iPAfter = (pAfter->iPosition + pAfter->iV + pAfter->iVChange) % STREET_LENGTH;
        } else {
        iPBefore = pBefore->iPosition;
        iPCurrent = pCurrent->iPosition;
        iPAfter = pAfter->iPosition;
        }

        [ (iPBefore < iPAfter) && (iPCurrent > iPBefore && iPCurrent < iPAfter) ] {}
        else [ (iPBefore > iPAfter) && (iPCurrent > iPBefore || iPCurrent < iPAfter) ] {}
        else {
        _gotoxy(0, 0);
        printf(" WAU WAU f<%d> ", iF);
        iReturn = -1;
        }
        i = (i + 1) % iN;
       } while (i != 0 && iReturn == 0);

       return iReturn;
   }

 Umwandlung durch Farbschemas

     Ausgehend von den komprimierten Zuständen:
     struct saveState ppsState[990][MAXTICKS];

     struct saveState
     {
        bool bIsInJam;
        int iVTotal;
        int iJamGroup;
        int iPosition;
     };

     Wird eine *.bmp Datei der größe STREET_LENGTH x MAXTICKS erzeugt.

     Zur Umwandlung stehen folgende Farbschemas zur Verfügung:

       F1 - (simple)
        Street: black
        Car(bIsInJam): red
        Car(!bIsInJam): white

       F2 - (depending !IsInJam:VTotal)
        Street: black
        Car(bIsInJam): red
        Car(!bIsInJam): [iVTotal]{VMAX:GREEN,..,5:Mixed(GREEN,RED),..,0:RED}

       F3 – (depending IsInJam:JamGroup)
        Street: black
        Car(bIsInJam): [iJamGroup%32]{32Colors}
        Car(!bIsInJam): white

  COLORMAP.lib

    struct colormap
    {
       int iWidth;
       int iHeight;
       unsigned char ** ppucRED;
       unsigned char ** ppucGREEN;
       unsigned char ** ppucBLUE;
    };

    union uCOLOR
    {
       unsigned int uiHEX;
       struct
       {
        unsigned char ucBLUE;
        unsigned char ucGREEN;
        unsigned char ucRED;
       } sRGB;
    };

    typedef const union uCOLOR * const COLOR;
    typedef struct colormap * COLORMAP;

    const union uCOLOR VALUE_RED = {.uiHEX = 0xff0000};
    const union uCOLOR VALUE_GREEN = {.uiHEX = 0x00ff00};
    const union uCOLOR VALUE_BLUE = {.uiHEX = 0x0000ff};
    //usw..

    #define RED (&VALUE_RED)
    #define GREEN (&VALUE_GREEN)
    #define BLUE (&VALUE_BLUE)
    //usw..

  Erweiterungen:

  - write log of settings + gaugings
  - Kommandozeilenparameter
    -#80 -vm20 -p33 -mQUIET -cON -idv50 -f123“test“
    -#80: 80 Autos.
    -vm20: Vmax = 20.
    -p33: P-DD = 33.
    -mQUIET: keine Ausgaben,
    nach der Simulation werden die Werte von Settings+Gaugings über stdout ausgegeben
    und nicht in ein logfile UND
    Programm beendet sich selbständig.
    -cON: Cruise-control = ON.
    -idv50: Increased delay at v=0: 50 (ON).
    -f123“test“: Save to file = ON, Farbschema = [F1,F2,F3], Filepath = “./test.bmp“.
  - Add option change Cruise-Control and mode to setting window